Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

ПРИКАЗ
от 28 сентября 2018 года N 2084

Об утверждении государственной поверочной схемы
для средств измерений звукового давления и колебательной скорости
в водной среде

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. N 1832, на основании Плана разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем на 2018 год, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2017 г. N 3021,

приказываю

1. Утвердить прилагаемую Государственную поверочную схему для средств измерений звукового давления и колебательной скорости
в водной среде (далее - ГПС).

2. Установить, что ГПС применяется для Государственного первичного эталона единиц звукового давления и колебательной скорости в водной среде​​​​​​​ (ГЭТ 55-2017), средств измерений звукового давления и колебательной скорости в водной среде в диапазоне звуковых давлений от 0,5 до 1·103 Па в диапазоне частот от 1·10-3 до 1·106 Гц; в диапазоне колебательных скоростей от 10-7 до 10-4 м/с в диапазоне от 5 до 1·104 Гц и вводится в действие с 1 января 2019г.

3. Управлению технического регулирования и стандартизации (Д.А.Тощев) обеспечить отмену национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.727-2010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде в диапазоне от 1·10-3 до 1·106 Гц".

4. ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И.Донченко) внести информацию об утверждении ГПС в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5. Управлению метрологии (Д.В.Гоголев) обеспечить размещение информации об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя 
С. С. Голубев​​​​​​​