Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

ПРИКАЗ
от 14 декабря 2018 года N 2663

Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне от 1,01·10-6 до 100·10-6 К-1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 К

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. N 1832, на основании Плана разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем на 2018 год, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2017 г. N 3021 (с изменениями. внесенными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. №1342),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую* Государственную поверочную схему для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне от 1,01·10-6 до 100·10-6 К-1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 К (далее - ГПС).

2. Установить, что ГПС применяется для Государственного первичного эталона единицы температурного коэффициента линейного расширения твердых тел (ГЭТ 24-2018), для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел и вводится в действие с 30 апреля 2019 г.

3. Управлению технического регулирования и стандартизации (Д.А.Тощев) обеспечить прекращение применения в качестве национального стандарта Российской Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 8.018-2007 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температуры от 90 до 1800 К".

4. ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И.Донченко) внести информацию об утверждении ГПС в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

5. Управлению метрологии (Д.В.Гоголев) обеспечить размещение информации об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 января 2016г. №21 "Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне от 1,01·10-6 до 100·10-6 К-1 в диапазоне температуры от 90 до 3000 К"

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя 
С. С. Голубев