Зарегистрировано в Минюсте России 19 апреля 2013 г. N 28215

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 ноября 2012 г. N 1014

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32)

В соответствии с частью пятой статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" <1> приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011,

N 30 (ч. I), ст. 4590, N 49 (ч. I), ст. 7025.

Утвердить прилагаемый Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним.

Министр генерал-лейтенант полиции

В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение к приказу МВД России от 08.11.2012 N 1014

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ

Список изменяющих документов (в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32)

| N п/п | Измерения | Обязательные метрологические требования к измерениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность |
| 1. Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда |
| При расследовании обстоятельств ДТП (в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 1 - 17. | Исключены. - Приказ МВД России от 20.01.2015 N 32 |
| 18. | Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием | 0 ... 1,0 | +/- 0,05% |
| 19. | Исключен. - Приказ МВД России от 20.01.2015 N 32 |
| 20. | Измерение геометрических параметров автомобильных дорог: |  |  |
| 20.1. | Протяженность участков | менее 1000 м более 1000 м | +/- 0,1 м +/- 1 м |
| 20.2. | Уклон участков | +/- 120 промилли | +/- 3 промилли |
| 20.3. | Угол поворота | +/- 180° | +/- 1° |
| 20.4. | Радиус поворота | (10 ... 3000) м | +/- 10% |
| 20.5. | Ровность покрытия | (0 ... 200) см/км | +/- 10% |
| 20.6. | Микропрофиль покрытия | (0,001 ... 0,150) м | +/- 10% |

| 20.7. | Колея покрытия | (0,003 ... 0,150) м | +/- 0,002 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.8. | Упругий прогиб покрытия | (0,2 ... 1,5) мм | +/- 5% |
| 20.9. | Толщина покрытия | (0,05 ... 0,50) м | +/- 0,02 м |
| 2. Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства |
| В служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России |
| 21. | Измерение скорости воздушного потока | (0,1 ... 40) м/с | +/- (0,05 + 0,05 V) м/с |
| 22. | Измерение скорости водного потока | (1 ... 20) м/с | +/- 5% |
| 23. | Измерение направления | (0 ... 360)° | +/- (1 ... 5)° |
| 24. | Измерение температуры различных сред контактным способом | (-50 ... 50) °C | +/- 0,5 °C |
| 25. | Измерение температуры различных сред неконтактным способом | (-50 ... 50) °C | +/- 0,7 °C |
| 26. | Измерение относительной влажности | (5 ... 98)% | +/- (1 ... 3)% |
| 27. | Измерение атмосферного давления | (80 ... 106) кПа | +/- (10 ... 20) Па |
| 28. | Измерения уровня жидкости | (0 ... 100) м | +/- 3 мм |
| 29. | Измерение барометрического давления при определении скорости и высоты полета | (5 ... 1300) гПа | +/- (20 ... 200) Па |
| 30. | Измерение стабильности источников опорных сигналов частотой 100 МГц; 10 МГц; 5МГц; 1 МГц; 1 Гц | - | +/- 3·10 −10 за 12 мес. |
|  |  |  | +/- 1·10 −12 за сутки |
|  |  |  | +/- 1·10 −12 за час |
| 31. | Определение навигационно- временных параметров объектов в режиме реального времени: |  |  |

| 31.1. | Определение углов пространственной ориентации (азимут, крен, тангаж) | (0 ... 360)° | +/- 6 при расстоянии между антеннами НАП <= 2 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.2. | Определение координат в плане |  | +/- 10 м |
| 31.3. | Определение высоты |  | +/- 15 м |
| 31.4. | Определение составляющих вектора скорости | (0,1 ... 3000) км/ч | +/- 0,2 м/с |
| 32. | Измерение длины | (10 −2 ... 104 ) м | +/- 0,05 мм ... 5 м |
| 33. | Измерения массы | (2·10 −6 ... 1,5· 104 ) кг | +/- (0,1... 4)% |
| 34. | Измерение электрического сопротивления | (10 −4 ... 1012 ) Ом | +/- (0,005 ... 5)% |
| 35. | Измерение электрической емкости | (10 −5 ... 1012 ) пФ | +/- (0,05 ... 5)% |
| 36. | Измерение индуктивности | (10 −9 ... 106 ) Гн | +/- (0,1 ... 5)% |
| 37. | Измерение ЭДС | (1 ... 10) В | +/- (10 −6 ... 10 −3 ) В |
| 38. | Измерение напряжения постоянного тока | (0 ... 1000) В | +/- (0,001 ... 4,0)% |
| 39. | Измерение силы постоянного тока | 1 нА ... 50 А | +/- (0,01 ... 4,0)% |
| 40. | Измерение напряжения переменного тока в диапазоне частот 0,1 Гц ... 2000 МГц | (10 −6 ... 103 ) В | +/- (0,01 ... 25)% |
| 41. | Измерение силы переменного тока в диапазоне частот 20 Гц ... 200 кГц | (2·10 −4 ... 50) А | +/- (0,01 ... 4)% |
| 42. | Измерение мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот (0...12,0) ГГц | (10 −7 ... 104 ) Вт | +/- (4,0 ... 20)% |
| 43. | Измерение спектральной плотности мощности шумов | (0,4 ... 2,5)·10 −9 Вт/Гц | +/- (2 ... 15)% |

| 44. | Измерение комплексного коэффициента отражения и волнового сопротивления в диапазоне частот (0,01...50,0) ГГц | В коаксиальных трактах 1,03 ... 5,0 | +/- 5·К % |
| --- | --- | --- | --- |
| 45. | Измерение коэффициента амплитудной модуляции радиосигналов в диапазоне частот (0,01...200) кГц | (0,001 ... 100)% | +/- (10 −3 ·М)% |
| 46. | Измерение девиации частоты модулированных колебаний в диапазоне частот (0,01...600) кГц | (10 ... 109 ) Гц | +/- (0,01 ... 1)·10 −2 Гц |
| 47. | Измерение коэффициента нелинейных искажений в диапазоне частот (0,01...200) кГц | Кг = (0,001 ... 100)% | +/- (0,05 Кг + 0,1) |
| 48. | Измерение ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот (0,0001...2,5) ГГц | (0 ... 120) дБ | +/- (0,15 ... 5) дБ |
| 49. | Измерение угла фазового сдвига между двумя электрическими колебаниями в диапазоне частот 0,001 Гц...18 ГГц | (0 ... 180)° | +/- (0,01 ... 5)° |
| 50. | Определение длительности импульса | тауи = 5 нс ... 104 с | +/- (10 −6 тау + 0,5 нс) |
| 51. | Определение формы импульса | тауф и таус = 0,07 нс ... 1 мс | +/- 5% |
| 52. | Измерение частоты сигнала | 0,001 Гц ... 12 ГГц | +/- 10 −7 |
| 53. | Анализ сигналов в цифровых сетях | (3·10 −3 ... 1·101 ) мкс | +/- 1% |
| 54. | Измерение амплитуды сигналов в каналах проводной связи | (0,1 ... 100) В | +/- 1% |
| 55. | Измерения давления, вакуумные измерения | (-0,1 ... 60) МПа | +/- (0,2 ... 4)% |
| 56. | Измерение координат спутниковыми системами навигации: Страница 18 и | з 71 |  |

| 56.1. | Определение координат в плане |  | +/- 2 м (дифференциальный режим) |
| --- | --- | --- | --- |
| 56.2. | Определение высоты |  | +/- 3 м (дифференциальный режим) |
| 57. | Измерение путевого угла | (0 ... 360)° | +/- 0,1° |
| 58. | Измерение интервалов и шкал времени | (0 ... 1200) мс | относительно шкалы времени ГНСС +/- 20 нс, относительно UTC(SU) +/- 50 нс |
| 59. | Измерение приращения координат в плане | (0 ... 20000) м | +/- (3 + 0,5·10 −6 ·D) мм, где D - длина базисной линии в мм |
| 60. | Измерение приращения координат по высоте | (0 ... 20000) м | +/- (5 + 1·10 −6 ·D) мм, где D - длина базисной линии в мм |
| 61. | Измерение высоты инженерных сооружений | (0 ... 100) м | +/- 2 мм |
| 3. Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям |
| При проведении испытаний и сертификации продукции в МВД России |
| 62. | Измерение вероятности обнаружения проникновения стандартной цели (СЦ) в зону обнаружения извещателя с выдачей извещения о тревоге во всех заявленных диапазонах скоростей движения СЦ и воздействии на извещатель факторов внешней среды | (1 ... 100)% | +/- 1% |
| 63. | Измерение формы зоны обнаружения извещателя | (0,01 ... 1000) м | +/- 10% |
| 64. | Измерение размеров зоны обнаружения извещателя | (0,01 ... 1000) м | +/- 10% |
| 65. | Измерение чувствительности извещателя | (0,1 ... 10) м | +/- 5% |
| 66. | Измерение помехозащищенности | (100 ... 50)% | +/- 1% |

Страница 19 из 71

|  | (отсутствие выдачи извещения о тревоге при воздействии заданных факторов внешней среды - вероятностной характеристики) извещателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 67. | Измерение силы, прикладываемой к анкерным креплениям сейфа при испытаниях защитных конструкций | (50 ... 110) кН | +/- 0,1 кН |
| 68. | Измерение усилия динамической нагрузки при испытаниях замков | (100 ... 300) Н | +/- 0,5 Н |
| 69. | Измерение постоянного усилия на сверло при испытаниях замков | (0 ... 200) Н | +/- 1 Н |
| 70. | Измерение усилия динамического ключа при испытаниях замков | (0 ... 250) Н | +/- 1 Н |
| 4. Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти |
| При проведении экспертно-криминалистических исследований подразделениями МВД России |
| 71. | Измерения линейных размеров исследуемых объектов | (0,05...20) мм | +/- 0,05 мм |
|  |  | (0,1...150) мм | +/- 0,1 мм |
|  |  | (1...1000) мм | +/- 1,0 мм |
|  |  | (1·10 −5 ...1· 10 −2 ) м | +/- 1·10 −5 м |
| 72. | Измерения угловых размеров исследуемых объектов | (1 ... 360) град | +/- 1,0 град |
| 73. | Измерение массы изделий или материалов в криминалистических лабораториях | (0,001 ... 600) кар | +/- 0,001 кар |
|  |  | (0,01 ... 6000) г | +/- 0,01 г |
|  |  | (1·10 −6 ...2· 10 −2 ) кг | +/- 1·10 −6 кг |
| 74. | Измерение объема вещества Страница 20 и | (1 ... 50) мл | +/- 1 мл |
|  |  | (1 ... 250) мл | +/- 2 мл |
|  |  | (1 ... 1000) мл з 71 | +/- 10 мл |

|  |  | (1·10 −4 ... 1·10 −3 ) л | +/- 1·10 −4 л |
| --- | --- | --- | --- |
| 75. | Измерение температуры различных сред | (+100 ... +1500) °C | +/- 1,0 °C |
|  |  | (-100 ... +100) °C | +/- 0,1 °C |
| 76. | Измерение интервалов времени | (1 ... 36000) с | +/- 1 с |
| 77. | Измерение скорости полета снаряда | (50 ... 1300) м/с | +/- 1,0% |
| 78. | Измерение установившегося замедления | (0 ... 9,81) м/с2 | +/- 4,0% |
| 79. | Измерение усилия нажатия на педаль тормоза | (0 ... 100) Н | +/- 5,0% |
| 80. | Измерение усилия натяжения тетивы | (1 ... 1000) Н | +/- 1,0 Н |
| 81. | Измерение твердости материалов и изделий в криминалистических лабораториях по шкалам Виккерса HV5, HV10, HV20, HV30, HV100 | (50 ... 1500) HV | +/- 3% |
| 82. | Измерение твердости материалов и изделий в криминалистических лабораториях по шкале HRC | (20 ... 35) HRC | +/- 2,0 HRC |
|  |  | (35 ... 50) HRC | +/- 1,5 HRC |
| 83. | Измерение напряжения и силы тока | (0 ... 1000) В | +/- (0,01 ... 2)% |
|  |  | (0 ... 100) А | +/- (0,01 ... 2)% |
| 84. | Измерение мощности радиосигналов и силовых цепей | (0 ... 100) Вт | +/- (0,1 ... 2)% |
|  |  | (0 ... 50) кВт | +/- (0,1 ... 5)% |
| 85. | Измерение амплитуды электрического сигнала при проведении экспертиз | (0 ... 1000) В | +/- (0,01 ... 5)% |
| 86. | Измерение частоты электрического сигнала при проведении экспертиз | (0 ... 10) ГГц | +/- 0,5% |
| 87. | Измерение длительности импульса электрического сигнала при | (0 ... 100) с | +/- (0,01 ... 0,5)% |

Страница 21 из 71

|  | проведении экспертиз |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88. | Измерение амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания полного телевизионного сигнала при проведении экспертиз | (0 ... 6) МГц | +/- 2% |
| 89. | Измерение полного размаха телевизионного сигнала при проведении экспертиз | (0,1 ... 1,5) В | +/- 1% |
| 90. | Измерение временных интервалов полного телевизионного сигнала при проведении экспертиз | 20 нс ... 50 мс | +/- 0,8% |
| 91. | Измерение концентрации веществ | (1·10 −12 ... 1·102 ) г/л | +/- (30 ... 5)% |
|  |  | (0,0001 ... 100)% | +/- (0,1 ... 5)% |
| 92. | Измерение плотности материалов в криминалистических лабораториях | (0,50 ... 2,50) кг/дм3 | +/- 1·10 −5 кг/дм3 |
| 93. | Измерение оптической плотности раствора в УФ диапазоне волн | 0 ... 3 | +/- (0,0015 ... 0,1) |
| 94. | Измерение оптической плотности раствора в видимом диапазоне волн | 0 ... 3 | +/- (0,001 ... 0,1) |
| 95. | Измерение коэффициента преломления | 1,30 ... 1,70 | +/- 0,001 |
| 96. | Измерение коэффициента поглощения раствора в УФ диапазоне | (0,10 ... 100)% | +/- 0,3% |
| 97. | Измерение коэффициента поглощения раствора в видимом диапазоне | (0,10 ... 100)% | +/- 0,3% |
| 98. | Измерение кислотности среды, pH | (0 ... 14,00) | +/- 0,01 |
| 5. Осуществление мероприятий государственного контроля (надзора) |
| 99. | Надзор за состоянием измерений, применяемых в оперативно- Страница 22 и | В соответствии с требованиями разделов 1 - 4 Перечня з 71 | В соответствии с требованиями разделов 1 - 4 Перечня |

|  | служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100. | Надзор за состоянием измерений, применяемых в служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России | В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня | В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня |
| 101. | Надзор за применением методик выполнения измерений, применяемых в оперативно- служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации | В соответствии с требованиями разделов 1 - 4 Перечня | В соответствии с требованиями разделов 1 - 4 Перечня |
| 102. | Надзор за применением методик выполнения измерений, применяемых в служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России | В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня | В соответствии с требованиями раздела 2 Перечня |
| 103. | Измерение скорости движения транспортных средств: |  |  |
| 103.1. | Для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские измерители скорости, определяющие координаты ТС) | нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч | до 100 км/ч - +/- 3 км/ч; свыше 100 км/ч - +/- 3% |
| (п. 103.1 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 103.2. | Для недоплеровских измерителей скорости: 1) с использованием видеокадров; 2) с использованием лазерных методов | нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 200 км/ч нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 250 км/ч | до 100 км/ч - +/- 3 км/ч; свыше 100 км/ч - +/- 3% |
| (п. 103.2 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 103.3. | С использованием зонального контроля на протяженных участках | нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 200 км/ч (вне | +/- 3% |

|  | дорог | населенных пунктов); 150 км/ч (для населенных пунктов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (п. 103.3 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 104. | Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | (0 ... 0,5) мг/л | +/- 0,05 мг/л |
|  |  | (0,5 ... 0,95) мг/л | +/- 10% |
| 105. | Измерение нагрузки на ось автотранспортного средства: |  |  |
| 105.1. | В статическом состоянии | (от 1500 ... 20000 и свыше) кг | +/- 2% |
| 105.2. | В динамическом состоянии: 1) при скорости движения до 20 км/ч; 2) при скорости движения от 20 до 140 км/ч | (от 1500 ... 20000 и свыше) кг (от 1500 ... 20000 и свыше) кг | +/- 2% +/- 11% |
| (п. 105 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 106. | Измерение массы автотранспортного средства: |  |  |
| 106.1. | В статическом состоянии (одновременно всех осей ТС) | (от 1500 ... 300000 и свыше) кг | +/- 2% |
| 106.2. | В статическом состоянии (при последовательном взвешивании осей ТС) <*> N - количество осей автотранспортного средства | от N x 1500 кг до N x 20000 кг и свыше <*> | +/- 2% |
| 106.3. | В динамическом состоянии: 1) при скорости движения до 20 км/ч; 2) при скорости движения от 20 до 140 км/ч | от N x 1500 кг до N x 20000 кг и свыше <*> от N x 1500 кг до N x 20000 кг и свыше <*> | +/- 2% +/- 5% |

|  | <*> N - количество осей автотранспортного средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (п. 106 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 107. | Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства | (200 ... 125000) кд | +/- 15% |
| (п. 107 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 108. | Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств | (0 ... 3·104 ) Н | +/- 3% |
| (п. 108 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 109. | Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств | (0 ... 100) мм | +/- 0,05 мм |
| (п. 109 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 110. | Измерение уровня шума автотранспортных средств | (70 ... 100) дБ | +/- 1 дБ |
| (п. 110 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 111. | Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств | (10 ... 100)% | +/- 2% |
| (п. 111 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 112. | Измерение уровня дымности автотранспортных средств | Коэффициент поглощения света, м−1 0 - бесконечность (0 - 10, при k > 10 k = бесконечность) | +/- 0,05 при k = 1,6 - 1,8 |
| (п. 112 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 113. | Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием: |  |  |

Страница 25 из 71

| 113.1. | Измерение уровня содержания оксида углерода (CO) | (0 ... 5)% | +/- 3% |
| --- | --- | --- | --- |
| 113.2. | Измерение уровня содержания диоксида углерода ( CO2 ) | (0 ... 16)% | +/- 4% |
| 113.3. | Измерение уровня содержания кислорода ( O2 ) | (0 ... 21)% | +/- 3% |
| 113.4. | Измерение уровня содержания углеводородов ( Cn Hm ) | (0 ... 2000) млн −1 . | +/- 5% |
| (п. 113 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 114. | Исключен. - Приказ МВД России от 20.01.2015 N 32 |
| 115. | Измерение геометрических параметров автомобильных дорог: |  |  |
| 115.1. | Протяженность участков | менее 1000 м более 1000 м | +/- 0,1 м +/- 1 м |
| 115.2. | Уклон участков | +/- 120 промилли | +/- 3 промилли |
| 115.3. | Угол поворота | +/- 180° | +/- 1° |
| 115.4. | Радиус поворота | (10 ... 3000) м | +/- 10% |
| 115.5. | Ровность покрытия | (0 ... 200) см/км | +/- 10% |
| 115.6. | Микропрофиль покрытия | (0,001 ... 0,150) м | +/- 10% |
| 115.7. | Колея покрытия | (0,003 ... 0,150) м | +/- 0,002 м |
| 115.8. | Упругий прогиб покрытия | (0,2 ... 1,5) мм | +/- 5% |
| 115.9. | Толщина покрытия | (0,05 ... 0,50) м | +/- 0,02 м |
| 116. | Измерение геометрических параметров обочин автомобильных дорог | (0 ... 100) м | +/- 0,01 м |
|  |  | (100 ... 10000) м | +/- 1 м |
| 117. | Измерение коэффициента | 0,1 ... 0,7 | +/- 0,05 |

|  | сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 118. | Измерение дальности видимости дорожных знаков | (0,3 ... 150) м | +/- 2 мм |
| 119. | Измерение уровня освещенности дорожного покрытия | (10 ... 2·105 ) лк | +/- 8% |
| 120. | Измерение уровня яркости дорожного покрытия | (10 ... 2·105 ) кд/м2 | +/- 10% |
| 121. | Измерение коэффициента яркости дорожных знаков | (0 ... 100)% | +/- 2% |
| 122. | Измерение коэффициента яркости дорожных разметок | (0 ... 100)% | +/- 2% |
| 123. | Измерение поперечных уклонов дорожного полотна | (-56 ... 120) промилли | +/- 2 промилли |
| 124. | Измерение продольных уклонов дорожного полотна | (-56 ... 120) промилли | +/- 2 промилли |
| 125. | Измерение ровности дорожного покрытия | (-56 ... 120) промилли | +/- 2 промилли |
| 126. | Измерение высоты инженерных сооружений | (0 ... 100) м | +/- 2 мм |
| 127. | Измерение суммарного люфта рулевого управления | (0 ... 45)° | +/- 0,5° |
| (п. 127 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 128. | Измерение тормозного пути | (0 ... 50) м | +/- 5% |
| 129. | Измерение усилия на органе управления | (200 ... 800) Н | +/- 7% |
| (п. 129 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 130. | Измерение установившегося замедления | (0 ... 10) м/с2 | +/- 4% |

| 131. | Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе | (0 ... 20) МПа | +/- 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 132. | Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом | (50 ... 3700) Н | +/- 5% |
| (п. 132 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 133. | Измерение продольного уклона площадки для выполнения торможений | (0 ... 40)% | +/- 1% |
| 134. | Измерение времени срабатывания тормозной системы | (0 ... 3) с | +/- 0,1 с |
| (в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 135. | Измерение времени запаздывания тормозной системы | (0 ... 3) с | +/- 0,1 с |
| (в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 136. | Измерение времени нарастания замедления | (0 ... 3) с | +/- 0,1 с |
| (в ред. Приказа МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 137. | Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской | (0 ... 20) МПа | +/- 5% |
| 138. | Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств | (0,1 ... 2,0) МПа | +/- (0,01 ... 0,2) МПа |
| 139. | Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств | (0 ... 1000) Н | +/- 7% |
| 140. | Измерение коэффициента | (0 ... 2000) мкд/м2лк | +/- 10% |

|  | световозвращения дорожной разметки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 141. | Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков | (0 ... 2000) мкд/м2лк | +/- 10% |
| 142. | Измерение координат цветности дорожной разметки | x = 0,004 ... 0,734 y = 0,005 ... 0,834 | для x +/- 0,01 для y +/- 0,02 |
| 143. | Измерение координат цветности дорожных знаков | x = 0,004 ... 0,734 y = 0,005 ... 0,834 | для x +/- 0,01 для y +/- 0,02 |
| 144. | Измерение координат цветности светофоров дорожных | x = 0,004 ... 0,734 y = 0,005 ... 0,834 | для x +/- 0,01 для y +/- 0,01 |
| 145. | Измерение силы света светофоров дорожных | (0 ... 200000) лк | +/- 8% |
| 146. | Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем: |  |  |
| (п. 146 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 146.1. | Определение координат в плане |  | +/- 10 м |
| (п. 146.1 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 146.2. | Определение значений текущего времени | 0 ... 24 часов | Относительно шкалы времени UTC(SU) +/- 3 с |
| (п. 146.2 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 146.3. | Определение скорости | 0 ... 100 м/с | +/- 0,1 м/с |
| (п. 146.3 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 147. | Измерение интервалов времени | 6 с ... 24 часов | +/- 6 с |
| (п. 147 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 148. | Измерения линейных расстояний: Страница 29 | из 71 |  |

| (п. 148 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| --- |
| 148.1. | Во время движения контролируемых транспортных средств: 1) линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства; 2) дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным средством | (от 5...50 и свыше) м (от 2 ... 30 и свыше) м | +/- 1 м +/- 2 м |
| (п. 148.1 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 148.2. | Во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием: |  |  |
|  | 1) линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта; | (от 2 ... 15 и свыше) м | +/- 2 м |
|  | 2) расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами); | (от 2 ... 150 и свыше) м | +/- 2 м |
|  | 3) расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости) | (от 5 ... 1000 и свыше) м | +/- 1 м + 0,2% от измеренного расстояния (не более) |
| (п. 148.2 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 148.3. | С помощью технических средств для измерения линейных расстояний | (0...50 и свыше) м | +/- 3 мм |
| (п. 148.3 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |

| 148.4. | При проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме | (0...5) см | +/- 2,5 см |
| --- | --- | --- | --- |
| (п. 148.4 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 149. | Измерение габаритных размеров автотранспортных средств: |  |  |
| (п. 149 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 149.1. | В статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний | (от 1600 ... 30000 и свыше) мм | +/- 3 мм |
| (п. 149.1 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |
| 149.2. | Измерение габаритных размеров автотранспортных средств в динамическом состоянии при скорости движения от 20 до 140 км/ч: 1) длина; 2) ширина; 3) высота | (от 3...30 и свыше) м (от 1,6...5 и свыше) м (от 1,6...5 и свыше) м | +/- 60 см +/- 10 см +/- 6 см |
| (п. 149.2 введен Приказом МВД России от 20.01.2015 N 32) |